## Slide 1: Bezdrátové sítě Protokoly IEEE802
Bezdrátové senzorické sítě
BSS-02-Bezdratove_site_IEEE802
Ing. Jiří Ledvina, CSc.
Notes: Klepněte a vložte poznámky.

## Slide 2: Úvod
Šíření datového signálu
  kódování datového signálu na nosnou vlnu
  „key shift“ – modulace, ale nabývá pouze diskrétních hodnot
Systémy
  úzkopásmové
    výsledkem je změna frekvence při modulaci v „malém“ rozsahu
    velká hustota energie
    málo odolné vůči rušení

## Slide 3: Úvod
Systémy
  širokopásmové
    výsledkem je změna frekvence při modulaci ve „velkém“ rozsahu
    malá hustota energie
    podle způsobu modulace větší odolnost proti rušení
Systémy pracující v rozprostřeném pásmu
  přeskakování mezi frekvencemi (FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum)
  modulace jednotlivých bitů sekvencí změn signálu (DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum)

## Slide 4: Úvod
Systémy pracující v rozprostřeném pásmu
  přeskakování mezi frekvencemi (FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum)
    Hedy Lamarr, George Antheil (1942) – secret communication system.
    lepší odolnost proti rušení – výběr kanálu, menší vliv šumu, lepší odolnost vůči odrazům
  změna kanálu je pseudonáhodná (použití při utajení)
  dále se dělí na systémy
    s rychlou změnou kanálu (bit se přenáší na více kanálech)
    s pomalou změnou kanálu (na jednom kanále se přenáší několik bitů)

## Slide 5: Úvod

## Slide 6: Úvod
Systémy pracující v rozprostřeném pásmu
  modulace jednotlivých bitů sekvencí změn signálu (DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum)
  větší vnímavost k odrazům a šumu
  menší odolnost vůči šumu a interferencím

## Slide 7: Úvod
Metody sdílení kanálu
  TDMA – Time Division Multiple Access
  FDMA – Ferquency Division Multiple Access
  CDMA – Code Division Multiple Access
    synchronní CDMA, ortogonální vektory (a*b = 0)
    asynchronní CDMA, pseudonáhodné kódy (pseudošum) PN

## Slide 8: Standardy IEEE802.x
IEEE 802.11 – Wireless LAN (WLAN)
IEEE 802.15 – Wireless PAN (WPAN)
IEEE 802.16 – Wireless MAN (WMAN)
IEEE 802.18 – RR-TAG (Radio Regulatory)
IEEE 802.19 – koexistence
IEEE 802.20 – Wireless mobility
IEEE 802.22 – Wireless Regional Area networks (WRAN)

## Slide 10: Proprietární sítě
Home Area Networks (HAN)
ZigBee – ZigBee Aliance
Bluetooth
Wibree
Wimedia
WiHART
ISA100

## Slide 11: IEEE 802.11 – Wireless LAN (WLAN)
IEEE 802.11 – původní síť, ISM pásmo 2,4GHz, 2Mb/s, DSSS, FHSS
IEEE 802.11a – 5GHz, 54Mb/s, OFDM
IEEE 802.11b – 2,4GHz, 11Mb/s, DSSS, až 12km
IEEE 802.11g – 2,4GHz, 54Mb/s, OFDM
IEEE 802.11n – 2,4 nebo 5GHz, 600Mb/s, MIMO OFDM
IEEE 802.11y – 3,7GHz, 54Mb/s (USA)
IEEE 802.11ac – 2,4 a zároveň 5GHz, 1Gb/s, MU-MIMO, OFDM

## Slide 12: IEEE 802.15 – Wireless PAN (WPAN)
IEEE 802.15.1 - Bluetooth
IEEE 802.15.2 – koexistence WPAN (802.15) a WLAN (802.11)
IEEE 802.15.3 – HR WPAN – vysokorychlostní WPAN
IEEE 802.15.4 – LR WPAN – nízkorychlostní WPAN
IEEE 802.15.5 – rozšíření pro smyčkové sítě
IEEE 802.15.5e – MBAN – Medical BAN
IEEE 802.15.6 – WBAN – Body Area Networks
IEEE 802.15.7 – VLC – Visible Light Communications
IEEE 802.15.8 – PCS – Personal Space Communication

## Slide 13: IEEE 802.15.1 – Bluetooth
Laciná síť použitelná pro malé vzdálenosti
Propojení PC s telefony a dalšími zařízeními
Přenos dat i multimédií
Založeno na Piconet – 1 master, 7 slave, jeden kanál
Scatternet – propojení sítí Piconet
Add-hoc síť, šifrování

## Slide 14: IEEE 802.15.2 koexistence 802.15.4 a 802.11

## Slide 15: IEEE 802.15.3 – HR WPAN Vysokorychlostní WPAN
IEEE 802.15.3a UWB, Ultra Wide Band
  3,1GHZ až 10,6 GHz
  Vysílání v rozprostřeném pásmu
  Nízká energetická hustota, velká šířka pásma
    2(fH – fL)/(fH + fL) > 0,2, nebo více než 500MHz¨
    Jednoduché vysílače (impulzní modulace)
    Velmi úzký impulz (sub ns) – Dirakův impulz, mnoho frekvencí, široké pásmo
    Praktické řešení velké množství subnosných kmitočtů
  Pásmo rozděleno do 14 subpásem, každé pásmo 122 subnisných kmitočtů
  Přenosová rychlost 55 až 480Mb/s
  Síť rozdělena do pikonetů (4 až 16)

## Slide 16: IEEE 802.15.3c UWB Ultra Wide Band
Milimetrové vlny
57 až 64 GHz
Spektrální maska – omezení výkonu (licencované spektrum)
Rychlost přenosu 1Gb/s a více na malé vzdálenosti (1000 Mb/s * m)
Použití video on demand, domácí divadlo

## Slide 17: Protokol IEEE 802.15.4 Low Rate WPAN
Fyzická a linková úroveň
požadavky na malou spotřebu, malý výkon
ISM pásma, 2,4GHz, 16 kanálů po 250kb/s
DSSS, 4 bity, 32bitové ortogonální sekvence (modulační rychlost 2Mb/s)
rozdělování pásma – beecon rámec

## Slide 18: Protokol IEEE802.15.4
Low-Rate Wireless Personal Area Network
Fyzická a linková vrstva
Typy zařízení – FFD (Full Function Devices, koordinátor, router sítě), RFD (Reduced Function Devices, jednoduché zařízení, komunikuje s FFD, není schopný procovat jako mezilehlý uzel)
Topologie sítě – hvězdicová, peer-to-peer, kombinace obou
Komunikace – pomocí super-rámců, nebo bez nich

## Slide 19: Protokol IEEE802.15.4
Super-rámec – sdružení rámců do jednoho celku, začíná beacon rámcem (signalizace), následuje 15 slotů, může mít část aktivní a neaktivní (přechod do úsporného režimu)
Sloty super-rámce – rezervované (pro koordinátor, zajištění bezkolizního vysílání), nerezervované
Adresa 16bitů nebo 64bitů

## Slide 20: Protokol IEEE 802.15.4
Hvězdicová síť
Koordinátor- kořen stromu
Beacon režim
Normální režim

## Slide 21: Protokol IEEE 802.15.5
Smyčkové sítě

## Slide 22: Protokol IEEE 802.15.5e Medical BAN - MBAN
Nositelné aplikace
  starost o zdraví
    EEG, teplota, ...
Implantovatelné aplikace
  neurostimulátory
  pacemaker, čerpadlo na léky, měření cukru
  kapsulární endoskopie
Vlastnosti
  malý výkon, malý dosah (do 3m)
  v okolí těla jedno nebo více zařízení

## Slide 23: Protokol IEEE 802.15.5e Medical BAN - MBAN

## Slide 24: IEEE 802.15.5e – MBAN Medical BAN
Základní požadavky
 | Wearable | Implantable
Traffics | Video, audio and data | Data, image
Radio range | <3m | <2m
lifetime | Application dependent | 5~10 years
Data rate | 10kbps ~ 10Mbps | 10kbps ~ 3Mbps (distant dependent)
Duty cycle | 1% ~ 100% | 0.1% ~ 50%
Interference level |  | 
Simultaneous operating piconets | 10 | 5

## Slide 25: IEEE 802.15.5e – MBAN Medical BAN
Rádiové rozhraní
Základní nízkovýkonový rádiový přenos
  ISM band
  UWB band
Rádiový přenos v medicínských pásmech
  MICS (medical implant communication service) band
    402 až 405 MHz, kanál < 300kHz, max EIRP výkon 25W
  WMTS (wireless medical telemetry service) band
    608 až 614MHz (kanál 1,5MHz), 1395 až 1400MHz a 1427 až 1429,5MHz, voice a video, oběma směry
  MEDS (medical data service) band
    401 až 402 MHz a 405 až 406 MHz, kanál 100kHz , 250nW/25 W

## Slide 26: IEEE 802.15.5e – MBAN Medical BAN
Tvrdí, že 802.11 ani 802.15 nejsou navrženy pro životně kritické aplikace
  pacemaker, implantovatelný defibrillator, ECG (detekce anginy pectoris)
  mozkový pacemarker
  léková pumpa
  nebezpečné operace související s
    vojenstvím
    hasiči
    zemětřesením

## Slide 27: IEEE 802.15.6 – BAN Body Area Networks
Použití
  Medicína, sport, zábava
Nízké přenosové rychlosti
  Snímání dat s velkou periodou
  Snímání proudu dat
Zařízení s minimální spotřebou
Topologie
  Rozdělení do clusterů (kanál X, kanál Y)
  Base station, terminal station
  Komunikace komunikace BS – BS
  Podpora až 256 nebo více uzlů

## Slide 28: IEEE 802.15.6 – BAN Body Area Networks
rozlehlost 2 až 5m
hustota sítí 2 až 4 na m2
počet zařízení max 100
propustnost max 100Mb/s
výkon 1mW na Mb/s a vzdálenost 1m
výkonné režimy uspání
vzdálené buzení
bezpečnost
komunikace bod-bod i bod-multibod
zajištění QoS, garantovaná šířka pásma

## Slide 29: IEEE 802.15.6 – BAN Body Area Networks
1000 mW
500 mW
100 mW
50 mW
10 mW
Wireless USB
IEEE 802.11 a/b/g
Bluetooth
ZigBee
200 mW
20 mW
Body Area Network
5 mW
2 mW

## Slide 30: IEEE 802.15.7 – VLC Visible Light Communications
Historie
  Nizkorychlostní přenosy
    Odraz zrcadlem
    Použití ohně, lampy, Morseův kód
    Světelná signalizace (RGB)
  Photophone
    Bell, photophone
    Zdroj – sluneční světlo
    Modulace – vibrující zrcadlo
    Přijímač – parabolické zrcadlo
    Vzdálenost – 700 stop

## Slide 31: IEEE 802.15.7 – VLC Visible Light Communications
400nm až 700nm (428THz až 750THz)
Použití LED
  40Mb/s až 500Mb/s (RCLED)
Použití
  Mobil – to – mobil (100Mb/s)
  Vysílání hudby (10Mb/s)
  Vysílání zvuku(100kb/s)
Využití světla k osvětlení i přenosu informací
  Identifikace v obchodech
  Sledování pohybu

## Slide 32: IEEE 802.15.8 Personal Space Communication
Založeno 1/2010
Personal Space (osobní prostor) je definován jako fyzický nebo virtuální prostor, který člověk považuje psychologicky za svůj
Pro tento standard je definován jako fyzický prostor, ve kterém jsou zařízení ovládána osobou nebo pro osobu a nebo komunikace mezi zařízeními v tomto prostoru.
Spojení mezi osobou a zařízením nebo mezi zařízeními v osobním prostoru jsou spojená s osobou.
Probíhají bez intervence člověka
Veřejný prostor obsazený jednou osobou (jeden osobní prostor)
Veřejný prostor obsazený více osabami (více osobních prostorů)

## Slide 33: IEEE 802.15.8 Personal Space Communication
PCS aplikace
  PCS přizpůsobení pro Smart Phone
    Načítání dat z přístupových bodů
    Lokalizační služby
      Navigační služby uvnitř budov
      Kiosky, muzea
      Sledování pohybu osob
    Rozšíření pokrytí

## Slide 34: IEEE 802.15.8 Personal Space Communication
PCS aplikace
  Bezdrátová interakce se všemi zařízeními v osobním prostoru
    Zvuk/video přes PCS
      VoIP, IPTV, Internet Radio, WebCam, Smart camera, speaker, microphone
      Multijazykový interpretační systém
      Audio v autorestauracích
      Bezdrátový průvodce
      Stereo karaoke

## Slide 35: IEEE 802.15.8 Personal Space Communication
PCS aplikace
  Bezdrátová interakce se všemi zařízeními v osobním prostoru
    Interakce se zařízeními
      Domácí automatizace, chytré budovy, kontrola cen, sledování provozu, navigace
      Použití periferií počítače
      Dálkové ovládání
      Hry
  PCS zajišťuje pomalou i rychlou komunikaci
    Ovládání a řízení + prohlížení videa

## Slide 36: IEEE 802.15.8 Personal Space Communication
Napojení na 3G sítě
Hlavní vlastnosti pro podporu aplikací PCS
  Čisté řešení, není třeba kombinovaná řešení
  Dynamické škálování velkého rozsahu
    100kb/s až 50Mb/s
    Velký rozsah spotřeby energie
    Dosah do 30m
    Zpoždění menší než 20ms
    Lokalizace
    Použití nelicencovaných pásem včetně 2,4GHz a 60GHz

## Slide 37: IEEE 802.15.8 Personal Space Communication
Hlavní vlastnosti pro podporu aplikací PCS
  Rychlá synchronizace a připojování
    Rychlé vyhledávání sousedů a odpojování
    Redukovaná výměna zpráv
    Výrazné šetření energií
    Bezpečnost a soukromí
  Více komunikačních režimů – individuální, skupinová komunikace
  Asymetrické připojení

## Slide 38: IEEE 802.15.8 Personal Space Communication
Hlavní vlastnosti pro podporu aplikací PCS
  Zajištění QoS
    Periodický přístup
    Realtime streaming
    Spolehlivý broadcast, aplikace citlivé na dobu odezvy
  Lokalizace
    Vnitřní lokalizace
    Služby založené na lokalizaci
    Sledování pohybu – průvodce
    Ukládání informace
    Reklama

## Slide 39: IEEE 802.15.8 Personal Space Communication
Hlavní vlastnosti pro podporu aplikací PCS
  Koexistence a kooperace s ostatními PCS sítěmi
  Dynamická skupinová komunikace
  Rozšíření pokrytí

## Slide 40: IEEE 802.16 Wireless MAN - WiMAX
WiMAX forum (jako WiFi)
technika širokopásmového bezdrátového přístupu
10 až 66GHz
IEEE 802.16a – 2 až 11GHz
IEEE 802.16e – mobilní klienti
7 až 10km

## Slide 41: IEEE 802.20 - Mobile Broadband Wireless Access (MBWA)
šířka pásma 5, 10 a 20MHz
max přenosová rychlost 80Mb/s
podporuje max přenosovou rychlost na uživatele nad 1Mb/s
FHSS
optimalizováno pro mobilitu (250km/h)
3/2011 standard hybernován
licenční pásmo do 3,5GHz